Załącznik nr 1

Zakup materiałów do prowadzenia badań i części eksploatacyjnych do urządzeń

- Zakup wyposażenia aparatury próżniowej

CPV: 42122450 - Pompy próżniowe    42124320 - Części pomp próżniowych

- Pompa turbomolekularna wraz z zasilaczem – 1 sztuka

Szybkość pompowania dla N2:  		≥ 60 l/s

Kołnierz wejściowy: 			40 ISO-KF lub 63 ISO-K

Pozycja pracy: 				dowolna

Chłodzenie: 				powietrzne

Maksymalny poziom próżni wstępnej: 	22 hPa

- Węże próżniowe elastyczne (Mieszki metalowe, mieszki próżniowe, mieszki stal nierdzewna)

Materiał: stal nierdzewna 304 lub 316

KF40, długość 1 m, ilość sztuk 3

KF25, długość 1 m, ilość sztuk 3

- Uszczelki próżniowe

Uszczelki miedziane CF 63 ilość sztuk 20

Uszczelki miedziane CF 35 ilość sztuk 10