# Warszawa, dn. 05.07.22r.

# Sieć Badawcza Łukasiewicz -

# Instytut Tele- i Radiotechniczny

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

tel.: + 48 22 619 25 12

faks: + 48 22 619 25 12

michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl

www.itr.lukasiewicz.gov.pl

# ZAPYTANIE OFERTOWE nr 041/EZ/2022

( dot.: wykonania obudów )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie elementów wg tabeli oraz załączonych rysunków poglądowych:

1. wykonanie obudów wg dokumentacji M_MG8		- 100 kompletów

| Lp. | NAZWA | Ilość na komplet | Cena jednostkowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M_MG8_1_2_0_v12_obudowa_2 | 1 |  |
| 2 | M_MG8_1_10_0_v14_bok_2 | 1 |  |
| 3 | M_MG8_1_16_0_v7_wspornik | 2 |  |
| 4 | M_MG8_1_11_0_v8_wspornik | 2 |  |
| 5 | M_MG8_1_17_1_v1_podkladka | 2 |  |
| 6 | M_MG8_1_19_1_v3_pokrywa | 1 |  |
| 7 | M_MG8_1_8_0_v8_PS1_front | 1 |  |
| 8 | M_MG8_1_7_0_v10_CU1_front | 1 |  |
| 9 | M_MG8_1_21_0_v3_CM1_front | 1 |  |
| 10 | M_MG8_1_38_0_v1_CM3_front | 1 |  |
| 11 | M_MG8_1_26_0_v2_AI1_4I4U_front | 1 |  |
| 12 | M_MG8_1_35_0_v1_AI13_3I_front | 1 |  |
| 13 | M_MG8_1_5_0_v13_BI1_front | 3 |  |
| 14 | M_MG8_1_22_0_v2_OI1_front | 1 |  |
| 15 | M_MG8_1_39_1_v1_front_1x0 | 1 |  |
| 16 | M_MG8_1_27_1_v1_front_2x0 | 1 |  |
| 17 | M_MG8_1_25_1_v3_mocowanie | 2 |  |
| 18 | M_MG8_1_18_1_v2_mocowanie | 2 |  |
|  | Wartość netto za 100 kompletów |  |

2. wykonanie obudów wg dokumentacji M_PAN8	- 100 kompletów

| Lp. | Nazwa | Ilość na komplet | Cena jednostkowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M_PAN8_1_2_0_v1_front | 1 |  |
| 2 | M_PAN8_1_3_0_v2_tył | 1 |  |
| 3 | M_PAN8_1_4_1_v1_mocowanie_LCD | 1 |  |
|  | Wartość netto za 100 kompletów |  |

Uwaga:

Rysunki mają wyłączenie charakter poglądowy.

Szczegółowa dokumentacja zostanie udostępniona po przesłaniu klauzuli o poufności.

Dostawca powinien posiadać kompleksowe możliwości obróbki blach. Wykorzystywane operacje przy wykonywaniu elementów:

- Cięcie Laserowe

- Precyzyjne gięcie CNC (w tym możliwość wykonywania gięć typu Z oraz falcowania)

- Fazowanie otworów

- Montaż łączników wciskanych typu PEM

Materiał: Stal ocynkowana, grubość 0,5 0,8; 1,0; mm

Maksymalny wymiar gabarytowy rozwiniętej blachy: ~330x260mm

Przed wykonaniem wszystkich detali Instytut zastrzega sobie możliwość żądania  dostarczenia partii próbnej celem oceny jakości.

Kody CPV: 32352100-6 – części do sprzętu radiowego i radarowego

- Termin realizacji zamówienia: zalecany do 3-ch tygodni od zamówienia .

- Termin składania ofert: do 13.07.2022r. godz. 1200.

- Dokumentacje obudów zostaną udostępnione po podpisaniu klauzuli o poufności między   Zamawiającym i Oferentem – załącznik nr 1. Należy przesłać podpisany skan przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

- Miejsce dostawy: ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

- Sposób i miejsce składania ofert :

Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl

- Kryterium oceny ofert:

- cena  (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu, na terenie Warszawy   możliwy odbiór własny),

- termin dostawy,

- płatność przelewem po dostawie,

- dostawca powinien posiadać ważny certyfikat ISO,

- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf

- Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany ilości

- Instytut zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  https://itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe

- Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Opis sposobu przygotowania oferty

# Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta, NIP

- wartość oferty netto

- cena jednostkowa netto poszczególnych elementów

- termin ważności oferty (minimum 2 tygodnie od terminu składania ofert)

Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

- kserokopia certyfikatu ISO.

- Dodatkowych informacji udziela:   Michał Kalicki, tel:22 619-25-12

Wyjaśnienia techniczne: Dawid Obidziński, dawid.obidzinski@itr.lukasiewicz.gov.pl

# Text boxes

3

1

2

6

5

4

10

9

8

7

12

11

16

15

14

13

18

17

2

3

1